## Slide 1: 4つの魚眼カメラにより 生成したパノラマ深さ画像 によるSLAM
システム制御工学研究室
学生氏名 髙岸 司
指導教員 本仲君子

## Slide 2: 背景
SLAM（Simultaneous Localization and Mapping）
  未知環境で自律移動ロボットなどが自己位置推定と 地図作成を同時に行う技術
  近年では自動運転やXR/ARにも用いられている
  精度の高い従来の方法ではセンサの設置場所が限られ 高価であるという問題がある

## Slide 3: SLAMの構成要素
センサで観測
  周囲の環境を 把握する
地図の作成
  情報を蓄積して 整理する
自己位置推定
  自分が地図のどこにいるか考える

## Slide 4: 従来の問題と目的
従来のSLAMの手法
  LiDAR-SLAM
    〇高精度な距離計測が可能
    ×装置が高価・重量・消費電力が大きい
  単眼/ステレオカメラSLAM
    〇安価で軽量、設置自由度が高い
    ×視野が狭く, 特徴点が少ない環境で精度が低下
超広角カメラによる精度の高いSLAMを目指す

## Slide 5: ハードウェア構成
全体構成
  JetsonAGXOrin
  魚眼カメラ*4
  3Dプリントしたカメラフレーム
Jetson AGX Orin
  小型で高性能な組み込みAI コンピューティングプラットフォーム
魚眼カメラ
  220°の視野角 (FoV) を持つ
  2台のカメラで視野全体をカバーする

## Slide 6: 魚眼カメラのカラー画像を深さ画像に変換
魚眼カメラ
手順

## Slide 7: 魚眼カメラのカラー画像を深さ画像に変換
基準カメラ
手順

## Slide 8: 魚眼カメラのカラー画像を深さ画像に変換
基準カメラ
手順

## Slide 9: 魚眼カメラのカラー画像を深さ画像に変換
手順
深さの候補をいくつか作る
基準カメラ

## Slide 10: 魚眼カメラのカラー画像から深さ画像を作成
補助カメラ
手順
深さの候補をいくつか作る
補助カメラを選ぶ
各深さに対して再投影の 座標を計算
実際の色と比較して マッチングコストを計算
基準カメラ

## Slide 11: パノラマ画像につなぎ合わせる
4つの魚眼カメラから得た深さ3次元情報を仮想点から見た情報として統合
仮想点

## Slide 12: SLAMに拡張
複数視点に分割してピンホール化
  従来のSLAMは平面画像を扱うピンホールモデルが主流
  360°深さ画像を前後左右に分割して各方向の画像を入力
正距円筒投影
  使えるSLAMの形式がパノラマSLAM系に限られる

## Slide 13: ルートマップ
カメラ環境構築
先行研究の 環境構築
リアルタイム 深さ画像作成
SLAM環境構築
目標
カメラ環境構築
先行研究の 環境構築

## Slide 14: 環境構築
カメラ環境の構築
  カメラフレームの作成
  動作環境を整える
    開発者用のOSをフラッシュ
    公式からのリリースパッケージを実行
先行研究の環境構築
  公開されている先行研究のプログラムが動くPython 環境を整える

## Slide 15: カメラ環境の構築が滞っている原因
公式からのリリースパッケージを実行する環境が 整っていない
  開発者用のOSのバージョンが非常に限定的
  バージョンを合わせるたびフラッシュされるので 整えた環境が消える➞Dockerの方が良いかもしれない
  バージョンを合わせても動かない
  原因究明中

## Slide 16: 先行研究の環境の構築が滞っている原因
公開されているGithubに詳細な環境の情報が書いていない
  環境を整える手順は書いてあるが，手順通りに実行すると 自動的に最新版のライブラリがインストールされる
  Jetson環境では，通常のLinuxと同様の方法で インストールできないライブラリが存在している

## Slide 17: まとめ
ハードウェアを構成した
魚眼カメラでカラー画像を深さ画像に変換する 手法を確認した
環境を構築中

## Slide 18: ご清聴ありがとうございました

## Slide 19: 視差の大きいカメラを選ぶ
最小の深さと最大の深さで見える方向が大きく違う方が 違いが生まれやすく正確な深さが取れる
基準カメラ