## Slide 1: 先週の進捗
髙岸 司
電22-94
2025/6/12(木)

## Slide 2
目標
  目標
おさらい
  前回何をしたか
  どうやって深さを取るのか
  どうやって4つのカメラ画像をつなぎ合わせるのか
  計算量について(本仲先生の指摘)
進捗
  画像の平滑化について
  JetsonAGXOrinの環境構築
今後
  今後のタスク
目次

## Slide 3: 360度深さパノラマ画像を用いた3DSLAM
目標
360度深さパノラマ画像を作成
SLAMに入れる

## Slide 4: 先行研究の論文の内容の紹介
RGB魚眼カメラ4つを使って360度深さパノラマ画像を作るにはどうすればよいか
  普通のピンホールカメラと何が違うのか
  どうやって深さを取るのか
  どうやって4つのカメラ画像をつなぎ合わせるのか
前回何をしたか

## Slide 5: 歪みが酷すぎる
ピンホールモデルなら 直線だったエピポーラ線 が魚眼レンズは湾曲
これを補正する手法、 これを考慮して計算する手法 どちらも非常に重く リアルタイム性に乏しかった
普通のピンホールカメラと何が違うのか

## Slide 6: 深さの候補の中から最も確からしい深さを選ぶ
深さを仮定して他のカメラから見た景色を予測する
予想した景色と実際の景色の 類似度を表す評価関数 (マッチングコスト)を 用いて最適な深さを割り出す
どうやって深さを取るのか

## Slide 7: 仮想の点から見たパノラマ画像を再生成する
パノラマ画像に無理やりつなぎ合わせるのは 不自然な縫い合わせになったりして難しい
前述で3次元座標空間に色つきの点の情報が無数にある
仮想の点(4つのカメラの真ん中らへんとか)から 見た画像を解析することで4つのカメラからの情報を 統合する
どうやって4つのカメラ画像をつなぎ合わせるのか

## Slide 8: 疎な画像を密な画像に平滑化する
謝罪
  実験に用いられたセンサimx477は12.3MP ➞近い方が良いよな(8MPのカメラを購入リクエスト)
  しかしどうやら入力は1216*1216pxまで解像度を落として使用していた ➞2MPでも構わなかったかも…
マッチングコストを計算した後エッジを維持しながら平滑化する
  Fast Inter-Scale Bilateral Filteringを使用することで より精度と安定性を出す
計算量について(本仲先生の指摘)

## Slide 9: 周辺のピクセルの重みを工夫して平滑化
Edge-Preserving Downsampling
Edge-Preserving Upsampling
画像の平滑化について

## Slide 10: カメラ環境を整えるために初期化する必要がある
ホストPCに必要なもの
  NVIDIA® SDK Manager(JetPackをJetsonにフラッシュするため)
  クロスコンパイラツールチェーン
無に帰したJetsonに必要なもの
  Linux for Tegra (L4T)
  サンプルルートファイルシステム (rootfs)
  e-con Systems提供のパッケージ
  ビルドに必要なパッケージ達
JetsonAGXOrinの環境構築

## Slide 11: カメラが届くまでの下準備を済ませる
今すぐできること
  カメラ環境の構築
  カメラフレームの作成
カメラが届いてからすること
  カメラの試運転
  Gitのプログラムの試運転
プログラムが動いてからすること
  リアルタイム化
  SLAMとのつなぎ合わせ
今後のタスク